##### Технические требования

##### к производственному участку для производства стеклопакетов

| № | Параметры | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь размещения | Для размещения линии (без учета проходов и других технологических операций) необходимо не менее 25м2, при ширине не менее 2,5м. Габаритные размеры линии в сборе: 11495 x 1940 mm |
| 2 | Поверхность пола | Допустимое отклонение плоскостности поверхности пола – не более одного сантиметра. |
| 3. | Электричество | Необходимые для работы оборудования параметры: 380В 50Гц |
| 4. | Водоснабжение | Технологический цикл использования воды – закрытый. Смена воды в баке (60 л.) производится по мере загрязнения Заливка воды в бак и слив загрязненной воды может производиться при помощи переносных емкостей или при наличии водопровода с помощью шланга. |
| 5. | Дополнительное оснащение | Компрессор (0.4 – 0.6 мПа) с магистральным воздушным шлангом 10 атм. (длина в соответствии с планировкой). Компрессор необходим для создания вакуумного прижима стекла для нанесения распорно-герметизирующей ленты на стенде ZHT-1300 и опрокидывающего механизма стенда для совмещения стекол HPT-1850. |
| 6. | Рабочее место | Уровень запыленности производственного помещения влияет на качество стеклопакета, а именно: - на степень чистоты внутренних поверхностей стеклопакета; - на качество адгезии герметика со стеклом. Рекомендуется ежедневная влажная уборка помещения. |
| 7. | Температура и влажность воздуха | Для обеспечения нормальных свойств герметика рабочий интервал температур должен находиться в пределах от 170С до 250С. Следует избегать комбинации: высокой влажность - низкая температура, т.к. это приводит к конденсации влаги на холодных поверхностях стекла, что значительно снижает адгезионные свойства ленты. |